Инвестиционное предложение

по кирпичному заводу

Город Любим: 110 км от Ярославля, 360 км от Москвы, 120 км от Вологды, 170 км от Костромы. Есть железная дорога.

Месторождения кирпичных глин: Пальцево (12 км от Любима), Зайцево (4 км от Любима).

В 50-60-е года на месте этих месторождений существовали сезонные кирпичные заводы, работающие 5-6 месяцев в году проектной мощностью 3 млн. штук в год каждый.

Инициатива по строительству кирпичного завода исходит от Администрации района, есть бизнес-план. От района предоставляется земельный участок под строительство на льготных условиях.

Ориентировочная стоимость – 300-400 млн.руб. в зависимости от оборудования. Срок окупаемости – 36 месяцев.

Месторождение Любимское 2, д.Зайцево

Под завод отведен участок 6 га муниципальных земель практически на территории месторождения глины. Карьер в настоящее время не отведен, земли лесного фонда. Стоимость отведения около 1-1,5 млн.руб., срок оформления документов – от трех месяцев.

Площадка завода и карьер находятся:

- от автомобильной дороги Ярославль-Любим на расстоянии 150 м, существует съезд, грунтовка;

- от железной дороги – 800 м.

ЛЭП 10 кВт на территории участка.

Газопровод: Облгаз готов провести за счет собственных средств, подрядная организация имеется.

Вода – необходима скважина, стоимость 150-200 тыс. руб.

Выдержки из «Отчета о результатах поисковых работ на кирпичное сырье

и детальной разведке месторождения кирпичных глин «Любимское II»

в Любимском районе Ярославской области»

Центральная геологоразведочная экспедиция тема № 320, Москва 1963 г.

«Детальная изученность сырья месторождения Любимское II по условиям залегания и качеству позволяет произвести подсчет запасов по промышленным категориям.

Отсутствие резких колебаний мощностей полезной толщи и однотипность качественных показателей сырья служит обоснованием для среднеарифметического метода подсчета.

Подсчет запасов произведен с учетом приемлемых для заказчика при эксплуатации технико-экономических показателей.

Запасы категории «А» 51267 м3. Средняя мощность полезной толщи равна 4,23 м, средняя площадь вскрыши – 0,22 м (для всех категорий).

Запасы категории «В» 155004 м3.

Запасы категории «С1» 373444 м3.

Итого – 579 тыс. м3.»

Поскольку задачей экспедиции было не обозначение границ и объемов месторождения в целом, а только разведка залежей ближайших и удобных для разработки действующего тогда сезонного кирпичного завода. Скважины бурились только на площади 25 га. За пределами этой площади соответствующая глина имеется тоже – обнаружена во время строительства подкрановых путей. Это подтверждается и следующими официальными данными.

Выдержка из «Отчета о доразведке Любимского 2»

| Категория запасов | Площадь (кв.м) | Полезная толща |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ср. мощн. в м | Запасы в куб.м |
| «А» | 41434 | 4,45 | 184381 |
| «В» | 67171 | 4,73 | 317719 |
| Итого А+В | 108605 |  | 502100 |
| «С1» | 112326 | 4,69 | 526809 |
| «С1» | 96822 | 4,11 | 397938 |
| Итого по «С1» | 209148 |  | 924747 |
| Всего по А+В+С1 | 317753 |  | 1426847 |

Прирост запасов возможен за счет северо-восточных площадей, где на площади 21,9 га подсчитаны запасы по категории «С2» в объеме 870 тыс. куб.м.

Месторождение Любимское 1, д. Пальцево.

«Для Пальцевского завода выявлен и предварительно разведан участок высококачественных кирпичных глин озерно-ледникового происхождения.» - выдержка из этого же отчета. Других данных по запасам глины у Администрации нет.

Площадка завода и карьер находятся:

- местная автомобильная асфальтированная дорога проходит по территории;

- от железной дороги – 1,5 км.

ЛЭП 10 кВт на территории участка.

Газопровод высокого давления – 300 м.

Вода – необходима скважина, стоимость 150-200 тыс. руб.

Земля – сельхозугодья колхоза, возможен перевод в фонд перераспределения района и перевод в земли промышленности, либо выкуп у колхоза.

Отчет от 29.11.04г.

В лабораторию ЗАО «Норский керамический завод» были доставлены пробы глины Любимского района для проведения испытаний на пригодность использования глин в производстве кирпича. В лаборатории были проведены испытания по определению остатка на сите с сеткой №0063, массовой доли крупнозернистых включений, гранулометрического состава по методу Рутковского и по количеству тонкодисперсных фракций по ГОСТ 21216.2-93. Данные по остатку на сите с сеткой №0063 и грансостава по методу Рутковского представлены в таблице №1.

Таблица №1

| № | Остаток на сите с сеткой №0063, % | Содержание фракций по объему, % | Заключение о типе глинистой породы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глинистые частицы | Песчаные частицы | Пылеватые частицы |  |
| 1 | 11,31 | 18,16 | 70 | 11,84 | Средний суглинок |

Массовая доля крупнозернистых включений – 1,81%, в этих включениях присутствуют мелкий песок, железистые минералы, крупная галька, карбонаты размером 3-5 мм и растительные остатки.

По ГОСТу 21216.2-93 было определено количественное содержание тонкодисперсных фракций, данные были занесены в техническую программу Quattro Pro, результаты представлены в таблице №2:					Таблица №2

| Грансостав глины | Менее 1мк | 21,5 |
| --- | --- | --- |
|  | 1-5 мк | 16,4 |
|  | 5-10 мк | 17,0 |
| Отощитель по объему |  | 0 |
| Текучесть |  | 33,2 |
| Раскатка |  | 21,9 |
| Пластичность |  | 11,2 |
| Усадка н.ф.вл |  | 5,2 |
| Усадка фактич.ф.вл. |  | 7,7 |
| Н.форм.влажн. |  | 20,8 |
| К.Ч. н.форм.вл. |  | 88 |
| К.Ч. сущ.вл. |  | 52 |

Из глины Любимского района были сформированы 6 образцов.

Подготовка сырьевых материалов:

- Глину высушивали до постоянного веса, измельчали и просеивали через сито №01.

Сформованные образцы сушили в туннельной сушилке линии «А» в течение суток.

Обжиг производили в туннельной печи линии «А». Режим работы туннельной печи соответствовал параметрам режимной карты при цикле проталкивания печных вагонеток – 40 минут (максимальная температура обжига 10350С). После обжига образцы имели красно-коричневый цвет.

Результаты проведенных испытаний сведены в таблицу №3:

| Шифр образца | Воздушная усадка, % | Общая усадка, % | Предел прочности при изгибе, кгс/см2 | Водопоглощение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 Ср.знач. | 8,5 8,2 8,4 7,4 7,8 7,3 7,9 | 9,9 9,7 9,9 9,0 9,7 9,1 9,6 | 100,8 >144,9 90,9 87,5 98,5 100,3 103,8 | 9,69 - 10,09 10,25 10,45 9,98 10,09 |

Выводы по проведенной работе: по результатам лабораторных испытаний глины Любимского района пригодны для производства кирпича керамического марки «100». Способы обработки сырья и технологические параметры для промышленного производства могут быть установлены по результатам полузаводских испытаний и с учетом технологических свойств глины таких, как пластичность и коэффициент чувствительности к сушке.

Испытания провели:

Инженер –технолог		Медведева Н.В

Главный технолог		Гущина А.В.

Контактные телефоны:

Глава Любимского района Кошкин Александр Викторович 8 905 132 44 44

Зам. Главы Васильев Сергей Анатольевич 8 961 160 05 94

Факс (48543) 2 23 58; E-mail:  vasserlubim@yandex.ru